Het plan van Jan

Om het niet  bij praten te laten maakte Jan Baron een plan voor een doorlaatbare Houtribdijk: verbetering van de ecologie doormiddel van een dijk met (bij extreme omstandigheden) afsluitbare kleppen: uitwisseling van water, micro-organismen, vissen en planten. IJsselmeerberichten vroeg Roel Posthoorn (Natuurmonumenten en projectleider van de Markerwadden) en Prof. Dr. Ir. Mathijs Kok (hoogleraar overstromingsrisico’s TU Delft)  om commentaar. Voorlopige conclusies: het is goed voor de ecologie, het hoeft niet onveilig te zijn, maar het kost geld.

Plan van Jan Baron voor een doorlaatbare Houtribdijk

Mei 2015

(Illustraties van Anneke Schouten, studente Industrieel Vormgeven TU Delft)

Doorlaatbare elementen zonder “torens”

Doorlaatbare Houtribdijk als belangrijke aanvulling op Markerwadden

Na overleg met het bestuur van de IJsselmeervereniging, heb ik een ontwerp voor een doorlaatbare Houtribdijk die, bij extreme omstandigheden, afgesloten kan worden.

Ik ben uitgegaan van doorstroomopeningen van ca 500 meter, bij elkaar dus 1 kilometer.

Als een dergelijk ontwerp wordt uitgevoerd, wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren die  Minister Schultz heeft genoemd in het laatste nummer van IJsselmeerberichten van de IJsselmeervereniging, waarin zij waarschuwde voor wateroverlast aan de kust van Noord-Holland. Andere bezwaren heeft zij niet aangegeven.

Waarom een doorlaatbare dijk?

Doordat IJsselmeer en Markermeer geheel van elkaar gescheiden zijn is de ecologie van vooral het Markermeer sterk verslechterd. Vrije migratie van micro-organismen, vissen en planten zijn daardoor niet meer mogelijk. Ook is het IJsselmeer te helder en het Markermeer soms te troebel.

Een doorlaatbare Houtribdijk kost natuurlijk geld. Gelet op de vele miljarden die nu en in de nabije toekomst opgebracht moeten worden om de veiligheid tegen overstromingen te waarborgen, gaat het in dit geval om een relatief klein bedrag.

Er wordt overigens niet alleen geld vrijgemaakt om de dijken te verstevigen, in toenemende  mate worden ook investeringen gedaan om de natuur te verbeteren en fouten die in het verleden gemaakt zijn, te herstellen. Denk daarbij aan het terugbrengen van een meer natuurlijke overgang tussen zoet en zout water in Zeeland waar de dijken in het kader van de Deltawerken ook erg rigoureus  zijn ontworpen en uitgevoerd.

In ons eigen IJsselmeergebied is besloten een vispassage in de Afsluitdijk aan te brengen, wordt er visvriendelijk gespuid, is er inmiddels ook een vispassage bij den Oever, op andere plaatsen worden experimenten gedaan door middel van de zogenaamde zandmotor. Ook worden er tussen IJsselmeer en achterland vispassages met paaiplaatsen aangelegd en is in het Markermeer het plan Markerwadden in uitvoering gebracht. Er is kortom een cultuuromslag ontstaan en daarin past zeker een doorlaatbare Houtribdijk.

Ook in het “Wetenschappelijk Eindadvies ANT – IJsselmeergebied” van Deltares van 26 maart 2014 staat aangegeven dat een doorlaatbare Houtribdijk een alternatief zou kunnen zijn. Dat advies is overigens in samenwerking met Rijkswaterstaat tot stand gekomen.

Er komt dus steeds meer steun voor het idee de Houtribdijk doorlaatbaar te maken.

Als dat gebeurt, zal de ecologie van het Markermeer sterk verbeteren. Samen met alle andere maatregelen ontstaat er dan een situatie waarin je kunt spreken van herstel van de vrije migratie van water, micro-organismen, vissen en planten. Het moet nog blijken of ook het overtollig slib uit het Markermeer zijn weg vind naar de Waddenzee, maar de kans daarop moet zeker niet uitgesloten worden. Een doorlaatbare Houtribdijk is ook een onmisbare aanvulling op het plan Markerwadden omdat wateruitwisseling met het IJsselmeer een belangrijke bron van voedsel is voor het aan te leggen lagunegebied.

Risico bij storm

De tegenstanders van een doorlaatbare Houtribdijk zien er grote gevaren in.

Er is wel gezegd dat een veel te grote scheefstand van het water zou ontstaan als Markermeer en IJsselmeer weer verbonden zijn.

Dat wordt schromelijk overdreven. Wel bestaat het risico dat bij een lang doorstaande storm, de waterstand bij de Noord-Hollandse kust gevaarlijk hoog kan worden in combinatie met een hoge IJsselafvoer en extreme getijden beweging in de Waddenzee. Afsluitbare kleppen

Vandaar dat ik in het ontwerp in de doorlaatopeningen afsluitbare kleppen heb opgenomen. Daarbij ben ik er vanuit gegaan dat het systeem eenvoudig moet zijn en gestuurd moet kunnen worden door natuurlijke processen.

Geen klassieke valdeuren die hoge constructies vergen.

Ook ben ik er vanuit gegaan dat er geen dominante bouwwerken in de dijk moeten komen.

Ik streef er naar dat je van het mechaniek van enige afstand niets ziet, dus geen hoge heftorens zoals bij de spuisluizen bij Lelystad en Enkhuizen en in de Afsluitdijk.

Deze overwegingen hebben mij er toe gebracht een ontwerp te maken waarbij het mechaniek onzichtbaar in de dijk is aangebracht en de grote, imposante ruimtelijke werking ban het IJsselmeergebied ongeschonden blijft. Geen hoge elementen in het centrum van het IJsselmeergebied

De tekeningen maken dat duidelijk.

Ik ben er vanuit gegaan dat tijdens de bouw het wegverkeer door moet kunnen gaan.

Daarnaast is het van belang dat de bescherming tegen hoog water in het Markermeer tijdens de bouw in stand blijft.

De kern van het ontwerp wordt gevormd door betonnen elementen met een tussenruimte van ca 50 meter op een bed van lichte stortsteen. Dat komt neer op 10 elementen per doorstroomopening van ca 500 meter.

Er komen dus twee van deze doorstroomopeningen waarvan ik veronderstel dat de gezamenlijke  breedte ca 1 kilometer bedraagt. Tezamen met de bestaande spuisluizen bij Lelystad en Enkhuizen ontstaan vier flinke doorstroom openingen.

Op de schuin weglopende delen van de elementen zullen stalen ijsbrekers geplaatst moeten worden om ijsschotsen te breken.

Deze schuin oplopende ijsbrekers zullen de schotsen doen breken wanneer het ijs gaat kruien. De gebroken schotsen kunnen dan zonder meer de doorstroomopeningen passeren.

Deze ijsbrekers zijn tevens geplaatst bij de vuurtoren van Marken en doen hun werk uitstekend.

Bij ijsgang zullen de kleppen horizontaal moeten staan om schade door ophopend ijs te voorkomen.

Als dit plan gerealiseerd wordt, is een fout uit het verleden, namelijk de compartimentering van het IJsselmeer, ongedaan gemaakt.

De Rijp 18 mei 2015

Jan Baron, adviseur van de IJsselmeervereniging.

Wevershof 38

1483 XK De Rijp.

Tel: 0299-673220 en/of 06-283.676.19

E.mail: j.h.baron@kpnplanet.nl

Illustraties: Anneke Schouten (anneke_schouten@live.nl)